## Slide 1: System automatycznego wykrywania naruszeń BHP w czasie rzeczywistym
PREZENTACJA I · SEMINARIUM DYPLOMOWE
Detekcja osób bez kasku ochronnego lub kamizelki odblaskowej na placu robót, na podstawie obrazu z 4 kamer IP
[Imię Nazwisko]
Promotor: [promotor] · Seminarium: prof. Jerzy Świątek · Politechnika Wrocławska · 12.10.2026
Notes: Czas: ok. 30 s. Przedstaw się i powiedz temat jednym zdaniem: buduję system, który z obrazu kamer na placu budowy w czasie rzeczywistym wykrywa osoby bez kasku albo bez kamizelki odblaskowej. Przed wystąpieniem uzupełnij imię i nazwisko oraz promotora.

## Slide 2: Motywacja
TEMAT PRACY
24%
ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy w 2024 r. przypada na budownictwo (59 z 250)
5%
wszystkich poszkodowanych w wypadkach przy pracy to budownictwo (3442 z 67 000)
Robotnicy budowlani to najczęstsza grupa zawodowa wśród ofiar śmiertelnych (19,6%).
Kask i kamizelka to podstawowa ochrona, a ich noszenie sprawdza się dziś ręcznie: nikt nie obserwuje całego placu przez całą zmianę.
Źródło: GUS (2025), Wypadki przy pracy w 2024 r. (tabl. 2; poszkodowani według zawodów)
Notes: Czas: ok. 1,5 min. Zacznij od liczby: w 2024 r. budownictwo to tylko 5% wszystkich poszkodowanych w wypadkach przy pracy, ale aż 24% ofiar śmiertelnych, czyli 59 z 250 osób (GUS, publikacja z listopada 2025). Robotnicy budowlani są najczęstszą grupą zawodową wśród ofiar śmiertelnych. Kask i kamizelka to podstawowe środki ochrony, ale ich noszenie kontroluje dziś człowiek, który nie widzi całego placu cały czas. Stąd pomysł: niech obraz z kamer analizuje komputer i sam zgłasza naruszenia.

## Slide 3: Cel pracy
TEMAT PRACY
Rozproszony system zbierania i analizy obrazu, który w czasie rzeczywistym wykrywa na placu robót osoby bez kasku ochronnego lub bez kamizelki odblaskowej.
4 kamery IP
obraz z placu robót przesyłany strumieniami RTSP
Komputer z aplikacją
kolejkowanie strumieni, detekcja osób, klasyfikacja naruszeń
Interfejs (GUI)
podgląd kamer i powiadomienia o wykrytych naruszeniach
Aspekt inżynierski: system o zastosowaniu praktycznym. Aspekt systemowy: widzenie komputerowe, modelowanie matematyczne, uczenie maszynowe i projektowanie interfejsów, czyli pełny proces inżynierii danych.
Notes: Czas: ok. 1,5 min. Przeczytaj cel jednym zdaniem. Potem pokaż trzy elementy: cztery kamery IP, które przesyłają obraz protokołem RTSP; komputer z aplikacją, która kolejkuje strumienie, wykrywa osoby i klasyfikuje naruszenia; interfejs, na którym widać obraz i powiadomienia. Na koniec dwa aspekty pracy z karty tematu: inżynierski (system do praktycznego użycia) i systemowy (widzenie komputerowe, uczenie maszynowe, modelowanie, projektowanie interfejsu).

## Slide 4: Zakres pracy
TEMAT PRACY
1
Urządzenia i komunikacja
konfiguracja 4 kamer IP, sieci i komputera; odbiór strumieni RTSP
2
Aplikacja
moduły: akwizycja strumieni wideo, analiza obrazu (detekcja osób, klasyfikacja naruszeń), GUI
3
Uczenie maszynowe
przygotowanie danych i uczenie modelu na rzeczywistych nagraniach wideo
4
Weryfikacja i walidacja
sprawdzenie działania systemu w środowisku rzeczywistym, na placu robót
Notes: Czas: ok. 1 min. Zakres jest wprost z karty tematu w APD, w czterech częściach: urządzenia i komunikacja (kamery, sieć, RTSP); aplikacja z trzema modułami (akwizycja strumieni, analiza obrazu, GUI); uczenie maszynowe na rzeczywistych nagraniach; weryfikacja i walidacja na prawdziwym placu robót. Nie rozwijaj szczegółów, wrócisz do nich na slajdzie z koncepcją systemu i z zadaniami.

## Slide 5: Istniejące rozwiązania
TŁO: LITERATURA
Praca | Podejście | Wynik | Ograniczenie
Fang i in. (2018) | Faster R-CNN na nagraniach z kamer monitoringu 25 budów | precision 95,7%, recall 94,9% | tylko kask; ok. 0,2 s na klatkę
Nath i in. (2020) | YOLOv3, kask + kamizelka, od razu klasa pracownika | 72,3% mAP, 11 klatek/s na laptopie | uczony na zdjęciach z internetu i crowdsourcingu
Wang i in. (2021) | 8 wariantów YOLOv3–v5, otwarty zbiór CHV | 86,55% mAP (v5x); 52 klatki/s (v5s, GPU) | ocena modelu na 1330 zdjęciach, bez systemu
Gallo i in. (2022) | system brzegowy: Raspberry Pi + Intel NCS2 przy kamerze | YOLOv4-Tiny najszybszy, o 10,4 pkt mAP słabszy od YOLOv4 | słaby sprzęt przy każdej kamerze
Al-Azani i in. (2024) | kilka kamer CCTV, YOLOv7 na GPU, 30 klatek/s, dashboard | 92,4% mAP, ale 66,7% na innej kamerze | spadek trafności w nowym środowisku
Wyniki według autorów, na różnych zbiorach danych, więc liczby nie są wprost porównywalne.
Notes: Czas: ok. 2,5 min. To najważniejszy slajd o literaturze. Fang i in. (2018) to klasyk: Faster R-CNN wykrywa brak kasku na nagraniach z monitoringu 25 budów, precision 95,7% i recall 94,9%, ale tylko kask i około 0,2 s na klatkę. Nath i in. (2020) to praca najbliższa tematowi: kask i kamizelka, YOLOv3, porównują trzy sposoby klasyfikacji pracownika; najlepszy ma 72,3% mAP przy 11 klatkach na sekundę na laptopie, ale uczą na zdjęciach z internetu. Wang i in. (2021) porównali osiem wersji YOLO na otwartym zbiorze CHV: 86,55% mAP, a najmniejszy model 52 klatki na sekundę. Gallo i in. (2022) liczą wszystko na Raspberry Pi przy kamerze, więc muszą wybrać szybszy, mniej dokładny model. Al-Azani i in. (2024) są najbliżej mojej architektury: kilka kamer, GPU, 30 klatek na sekundę, dashboard. Ich model ma 92,4% mAP na kamerze znanej z uczenia, ale tylko 66,7% na innej kamerze w innym miejscu. Jeśli padnie pytanie o porównanie liczb: każda praca ma inny zbiór danych, więc wyniki pokazują rząd wielkości, a nie ranking.

## Slide 6: Luka, którą wypełnia praca
TŁO: LITERATURA
Kompletny system na placu budowy, od kamer do powiadomienia, uczony i sprawdzany na nagraniach z tego placu.
W LITERATURZE
W TEJ PRACY
model i zbiór danych oceniany na zdjęciach (Nath 2020, Wang 2021)
działający system: 4 kamery RTSP, aplikacja i GUI
osobne urządzenie brzegowe przy każdej kamerze (Gallo 2022)
jeden komputer obsługuje kolejkę 4 strumieni
model z innego miejsca traci ok. 25 pkt mAP (Al-Azani 2024)
uczenie i walidacja na nagraniach z docelowego placu
Notes: Czas: ok. 1 min. Jedno zdanie, które ma zostać w głowie: robię cały system na placu budowy, od kamer do powiadomienia, i uczę go oraz sprawdzam na nagraniach z tego placu. Potem trzy różnice. Prace o modelach (Nath, Wang) kończą się na ocenie na zdjęciach, a ja buduję działający system z czterema kamerami i interfejsem. Gallo stawia słaby komputer przy każdej kamerze, a u mnie jeden komputer obsługuje kolejkę czterech strumieni. Al-Azani pokazali, że model przeniesiony w inne miejsce traci około 25 punktów mAP, dlatego uczę i sprawdzam na danych z docelowego placu.

## Slide 7: Koncepcja systemu
KONCEPCJA
Kamera IP 1
Kamera IP 2
Kamera IP 3
Kamera IP 4
1. Akwizycja
wątek na każdą kamerę, kolejka klatek, dekodowanie strumieni
2. Detekcja
model YOLO na GPU: osoby, kaski, kamizelki
3. Klasyfikacja
przypisanie kasku i kamizelki do osoby, potwierdzenie w kilku klatkach
4. GUI
podgląd 4 kamer, alerty, rejestr naruszeń
Uczenie modelu (poza czasem rzeczywistym)
nagrania z placu → oznaczanie osób, kasków i kamizelek → trening i walidacja → nowa wersja modelu w module 2
RTSP
model
Koncepcja wstępna: wybór wersji YOLO i sprzętu to część zadań badawczych.
Notes: Czas: ok. 2 min. Opowiedz drogę jednej klatki obrazu od lewej do prawej. Cztery kamery IP wysyłają obraz protokołem RTSP. Moduł akwizycji ma osobny wątek dla każdej kamery i wrzuca klatki do kolejki, żeby żadna kamera nie blokowała innych. Detekcja to model YOLO na karcie graficznej, który znajduje osoby, kaski i kamizelki. Klasyfikacja przypisuje kask i kamizelkę do konkretnej osoby i zgłasza naruszenie dopiero wtedy, gdy powtarza się w kilku kolejnych klatkach, żeby pojedynczy błąd modelu nie wywoływał alarmu. GUI pokazuje podgląd czterech kamer, alerty i rejestr naruszeń. Na dole pętla uczenia: nagrania z placu oznaczam, trenuję i sprawdzam model, a nową wersję wdrażam do modułu detekcji. To jest ten pełny proces inżynierii danych z tematu. Uzupełnij lub popraw szczegóły, jeśli planujesz inaczej.

## Slide 8: Podstawy metod
KONCEPCJA
Detekcja obiektów
YOLO: jedna sieć przewiduje ramki i klasy w jednym przebiegu, dlatego działa w czasie rzeczywistym.
Redmon i in. 2016; przegląd wersji v1–v8: Terven i in. 2023
Akwizycja strumieni
RTSP to standardowy protokół sterowania strumieniem z kamer IP. Analityka wideo na żywo wymaga architektury rozproszonej.
RFC 2326 (Schulzrinne i in. 1998); Ananthanarayanan i in. 2017
Computer vision w BHP
Przegląd zastosowań na budowach i barier wdrożenia: dokładność, niezawodność, dostęp do nagrań z monitoringu.
Fang W. i in. 2020
Inżynieria systemu z ML
Model to mały fragment systemu; resztę stanowią dane, konfiguracja i monitoring. MLOps porządkuje wersje danych i modeli oraz wdrożenia.
Sculley i in. 2015; Kreuzberger i in. 2023
Notes: Czas: ok. 1 min. Cztery filary, każdy z konkretnym źródłem. Detekcja: YOLO, czyli jedna sieć i jeden przebieg na klatkę, co daje czas rzeczywisty (Redmon 2016); wersję wybiorę na podstawie przeglądu Tervena (2023). Akwizycja: kamery IP udostępniają obraz protokołem RTSP opisanym w RFC 2326, a Ananthanarayanan i in. (2017) pokazują, że analityka wideo na żywo wymaga architektury rozproszonej. BHP: przegląd Fanga i in. (2020) o zastosowaniach i barierach. Inżynieria: Sculley i in. (2015) pokazują, że model to mały kawałek systemu z ML, a Kreuzberger i in. (2023) opisują MLOps, czyli porządek w danych, modelach i wdrożeniach.

## Slide 9: Dane i sposób oceny
PLAN PRAC
Na start
otwarte zbiory: CHV (1330 zdjęć z budów: osoba, kask, kamizelka) i Pictor-v3 (ok. 1500 zdjęć)
Docelowo
nagrania z rzeczywistego placu robót, oznaczone: osoba, kask, kamizelka; zgodnie z RODO i przepisami o monitoringu w pracy
Ocena
mAP oraz precision i recall wykrywania naruszeń; klatki/s przy 4 strumieniach; test na nagraniach spoza zbioru uczącego
Dlaczego własne dane: u Al-Azani i in. (2024) mAP spada z 92,4% do 66,7% na kamerze w innym środowisku niż dane uczące.
Notes: Czas: ok. 1,5 min. Na start mam gotowe, otwarte zbiory zdjęć z budów: CHV od Wanga i in. (1330 zdjęć) i Pictor-v3 od Natha i in. (około 1500 zdjęć). Docelowo uczę i sprawdzam model na nagraniach z rzeczywistego placu robót, oznaczonych w tych samych klasach. Nagrywanie pracowników podlega RODO i przepisom o monitoringu w miejscu pracy (art. 22² Kodeksu pracy), więc pracownicy muszą być poinformowani, a nagrania zabezpieczone. Ocena: mAP, precision i recall dla naruszeń, liczba klatek na sekundę przy czterech strumieniach naraz oraz test na nagraniach, których model nie widział przy uczeniu. Argument za własnymi danymi daje Al-Azani: 92,4% mAP na znanej kamerze i 66,7% na innej. Dopasuj ten slajd do tego, skąd naprawdę będą nagrania.

## Slide 10: Zadania do wykonania
PLAN PRAC
Projektowe
Konfiguracja kamer IP, sieci i komputera; odbiór strumieni RTSP
Moduł akwizycji: wątki i kolejka dla 4 strumieni
Moduł analizy obrazu: detekcja osób i PPE, klasyfikacja naruszeń
GUI: podgląd kamer, alerty, rejestr naruszeń
Integracja i testy systemu na placu robót
Badawcze
Zbiór danych z placu: nagrania i oznaczenia
Porównanie wariantów YOLO: trafność a liczba klatek/s przy 4 strumieniach
Klasyfikacja naruszeń: przypisanie PPE do osoby a klasa pracownika; filtr czasowy
Walidacja w warunkach rzeczywistych: inna kamera, pora dnia, pogoda
Notes: Czas: ok. 2 min. Zadania projektowe idą w kolejności budowy systemu: najpierw kamery, sieć i odbiór RTSP, potem moduł akwizycji z kolejką dla czterech strumieni, moduł analizy obrazu, GUI, a na końcu integracja i testy na placu. Zadania badawcze: zebrać i oznaczyć nagrania z placu; porównać warianty YOLO pod kątem trafności i liczby klatek na sekundę przy czterech strumieniach naraz; sprawdzić dwa sposoby klasyfikacji naruszeń, które porównywali Nath i in. (przypisanie kasku i kamizelki do osoby albo od razu klasa pracownika), z filtrem czasowym jak u Lemy i in. (2023); zwalidować system w różnych warunkach. Wyniki i kod będą na Prezentacji II.

## Slide 11: Bibliografia (wybór)
PLAN PRAC
[1] Al-Azani S. i in. (2024). Real-Time Monitoring of PPE Compliance in Surveillance Cameras. IEEE Access 12.
[2] Ananthanarayanan G. i in. (2017). Real-Time Video Analytics: The Killer App for Edge Computing. Computer 50(10).
[3] Fang Q. i in. (2018). Detecting non-hardhat-use by a deep learning method from far-field surveillance videos. Autom. Constr. 85.
[4] Fang W. i in. (2020). Computer vision applications in construction safety assurance. Autom. Constr. 110.
[5] Gallo G. i in. (2022). A Smart System for PPE Detection in Industrial Environments Based on Deep Learning at the Edge. IEEE Access 10.
[6] GUS (2025). Wypadki przy pracy w 2024 r. Warszawa.
[7] Kreuzberger D. i in. (2023). Machine Learning Operations (MLOps): Overview, Definition, and Architecture. IEEE Access 11.
[8] Nath N.D. i in. (2020). Deep learning for site safety: Real-time detection of personal protective equipment. Autom. Constr. 112.
[9] Redmon J. i in. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. CVPR 2016.
[10] Schulzrinne H. i in. (1998). Real Time Streaming Protocol (RTSP). RFC 2326.
[11] Sculley D. i in. (2015). Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. NeurIPS 28.
[12] Terven J. i in. (2023). A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision. Mach. Learn. Knowl. Extr. 5(4).
[13] Wang Z. i in. (2021). Fast Personal Protective Equipment Detection for Real Construction Sites Using Deep Learning Approaches. Sensors 21(10).
Notes: Czas: ok. 30 s. Nie czytaj listy. Powiedz tylko, że to wybór 13 źródeł: klasyki detekcji (YOLO), prace o wykrywaniu kasków i kamizelek z ostatnich lat, źródła o strumieniach wideo i MLOps oraz statystyki GUS. Pełne opisy bibliograficzne są w pliku bibliografia.bib w repozytorium.

## Slide 12: Dziękuję. Pytania?
4 kamery RTSP → kolejka strumieni → detekcja YOLO na GPU → klasyfikacja naruszeń → GUI, a model uczony i sprawdzany na nagraniach z placu robót.
[Imię Nazwisko] · [e-mail]
Notes: Podsumuj jednym zdaniem całość i zaproś do pytań. Najczęstsze pytania i odpowiedzi są w pliku plan-wystapienia.md w repozytorium: skąd dane, prywatność pracowników, jak klasyfikujesz naruszenie, czy jedna klatka to naruszenie, dlaczego jeden komputer, czym różnisz się od Al-Azani.